## Slide 1
پروژه نهایی درس شناسایی الگو
DoS attack detection model of smart grid based on machine learning method
Wang Zhe, Cheng Wei*, Li Chunlin
نام استاد: دکتر یزدی
نام دانشجو : حمزه قائدی
شماره دانشجویی: 9831419
زمستان 99
[لینک]

## Slide 2
شبکه هوشمد = فناوری اطلاعات و ارتباطات + شبکه سنتی
در سراسر مسیر توزیع، سنسورها و پردازنده هایی برای ثبت و پردازش اطلاعات محلی شبکه(ولتار و جریان نودها خرابی اجزا و..، تعبیه شده است
نود های شبکه (مولد، مصرف کننده و..) اطلاعات پردازش شده را بین یدکدیگر مخابره میکنند، این امر، مصرف، عیب یابی و نگه داری را به صورت هوشمندانه امکان پذیر می نماید
در شبکه سنتی، هر مرکز پایش و توزیع قدرت، بر بخش وسیعی از شبکه نظارت دارد (معماری متمرکز)
در شبکه هوشمند، هر نود میتواند به اطلاعات سایر نود ها دسترسی داشته باشد. لذا میتواند بالقوه بر بخشی از شبکه نظارت کند بنابراین وظیفه پایش و کنترل شبکه بین نودها تویع میشود (معماری غیر متمرکز)
3
1
2
4
مقدمه
مقایسه با شبکه سنتی
حملات سایبری در شبکه هوشمند
راهکارهای ارائه شده تاکنون
راهکار مقاله
2/13

## Slide 3
تعداد کمی نیروگاه بزرگ
تعداد زیادی مولد کوچک
شبکه انتقال متمرکز
شبکه انتقال نامتمرکز
متکی بر خطوط انتقال بزرگ
متشکل از خطوط انتقال کوچک
به همراه جبرانساز های محلی
انتقال توان ننها از مولد به مصرف کننده (یک طرفه)
انتقال توان دو طرفه
هم تولید هم مصرف
فقط مصرف
مقدمه
مقایسه با شبکه سنتی
منابع تجدیدپذیر، عموما ناپایدار اند همین امر بهره برداری از این نوع منابع را در شبکه سنتی دشوار نموده است.
شبکه هوشمند، کنترل منابع تجدیدپذیر را تسهیل میکند
1
معماری نامتمرکز، امکان حذف یا افزودن نود به شبکه را تسهیل میکند.
(شبکه هوشمند منعطف تر است)
2
در شبکه سنتی، نیروگاه های برق در فواصل دور از مصرف کنند گان قرار دارند و تجهیزات انتقال فشار قوی نیز گرانقیمت اند در مقابل، تولید کنندگان در شبکه هوشمند کوچک بوده، آلودگی نداشته و نزدیک به مصرف کنندگان قرار میگیرند
3
شبکه سنتی
شبکه هوشمند
1. Renewable sources
2. Decentralized
3. Flexibility
4.Passive
5. Active
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3/13

## Slide 4
مخابره اطلاعات، مهمترین وجه تمییز
شبکه هوشمند نسبت به شبکه سنتی است
اینترنت بستری مناسب برای مخابره اطلاعات در شبکه هوشمند است
شبکه هوشمند، در برابر انواع حملات سایبری، آسیب پذیر است
مثال: در ششم ژانویه سال 2016، شبکه قدرت اکراین مورد حمله قرار گرفت و برق بخش وسیعی
از اکراین قطع شد. این اولین حمله موفق به شبکه قدرت یک کشور بود.
ساده است و به راحتی قابل پیاده سازیست و لذا مرسوم است
نوع توزیع شده آن(DDoS) بسیار موثر است
روش (Crashing) که وابسته به باگهای برنامه نویسی است،
اگرچه پیچیده تر است اما مخربتر بود و تشخیص آن دشوار است
چرا DoS مهم است ؟
طراحی شبکه به گونه ایکه حداقل تعداد نقاظ شکست را داشته باشد
استفاده از روشهای تشخیص حمله
برنامه نویسی صحیح اجزای شبکه
راهکارهای مقابله
با اشغال منابع شبکه (نظیر پهنای باند)، شبکه را به طور موقت مختل میکند (یا سیستم را بسیار کند میکند) و بر دو نوع است:
حمله DoS
ارسال پکتهایی مشخص به منظور استفاده از باگ های سیستم
سرریز بافر: مرسوم ترین روش، تعداد زیاد پکت های ارسالی باعث سریز بافر در روترها شده و اشغال پهنای باند و پکت لاس خواهیم داشت
Smurf: استفاده از اشتباهات در پیکربندی شبکه
SYN Flood
Neptune
و...
1
Flooding
2
Crashing
مقدمه
حملات سایبری در شبکه هوشمند
1. Failure point
2. Band width
3. Buffer overflow
4. Router
5. Packet loss
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
4/13

## Slide 5
ارازنی : تا تعبیه تعداد زیاد آن در نقاط مختلف شبکه مقرون به صرفه باشد
پیچدگی محاسباتی کم: تا روی میکروکنترلرهای ارزان قیمت موجود قابل پیاده سازی باشد
سرعت تشخیص بالا : تا حضور آن بازدهی شبکه را چندان کاهش ندهد
((ماژول طراحی شده یک سامانه بلادرنگ است و باید تمام پکتهای دریافتی را بررسی کند و موارد معیوب را تشخیص دهد ))
دقت بالا
استفاده از تحلیل بازی برپایه زنجیره مارکوف به منظور تشخیص حملات تزیق داده معیوب (پژوهشگر: Eunsuk Kang)
روش فوق نمیتواند حملات سایبری مرسوم شبکه قدرت (نظیر DoS) را تشخیص دهد
**) راه حل مقاله: مدل ارائه شده به کمک یادگیری ماشین، منحصرا حملات DoS را تشخیص میدهد.
تشخیص حمله بر اساس روش Alarm Data Fusion (نویسنده: Yanan Sun)
این روش، تنها غیر عادی بودن وضعیت خط را تشخیص میدهد و قادر به تعیین محل دقیق نود معیوب نمی باشد
**) راه حل مقاله: مدل ارائه شده به سادگی روی میکروکنترلرهای ارزان قیمت مرسوم قابل پیاده سازی است و
میتوان آنرا در قالب ماژول در نقاط مخلف شبکه تعبیه کرد.
مقدمه
پیشینه پژوهش/
راهکار مقاله
اهداف مدل مطرح شده در مقاله
1. Markov-chain-based game analysis
2. False data injection
3. abnormality
4. Real Time
5. Packet
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
5/13

## Slide 6
1
2
3
4
5
6
7
مقدمه
شبکه هوشمند قدرت
حملات سایبری در شبکه هوشمند
راهکارهای ارائه شده تاکنون
راهکار مقاله
آشنایی با داده ها
بررسی دیتاست
بررسی یک نمونه
آماده سازی داده ها
تقسیم نمونه ها به دو کلاس
حذف نمونه های معیوب
حذف نمونه های تکراری
انتخاب ویژگی
کاهاش ابعاد به کمک PCA
پیش پردازش
استاندارد کردن ویژگیهای پیوسته
تبدیل ویژگیها با مقدار رشته به معادل عددی
طراحی کلاسیفایر
SVM
Naïve Bayesian
Decision Tree
مقایسه نتایج
پیشنهادها
+
نقشه راه
6/13

## Slide 7
[Duration, Protocol, Service, src_bytes, dst_bytes, urgent,…]
[Duration, Protocol, Service, src_bytes, dst_bytes, urgent,…]
[Duration, Protocol, Service, src_bytes, dst_bytes, urgent,…]
ورودی (41 بعدی)
Normal
Smurf
Neptune
برچسب
22 برچسب مختلف
494000
نمونه
دیتاست آموزش، شامل حدود 494/000 نمونه است که یا مربوط به ارتباط عادی و سالم اند و یا به یکی از 22 نوع حمله مختلف تعلق دارند
دیتاست تست، شامل حدود 140/000 نمونه است که علاوه بر حملات موجود در داده های آموزشی،به منظور واقعی تر کردن مدل، شامل نمونه هایی از 14 نوع حمله دیگر نیز میباشد
[دریافت ]
[دریافت ]
Duration
مدت زمان اتصال
Protocol
TCP/UDP/ICMP
Service
HTTP/SMTP/…
تعداد بایتهای ارسالی از مبدا به مقصد
Src_bytes
Dst_bytes
تعداد بایتهای ارسالی از مقصد به مبدا
Urgent
مقدار فلگ urgent در هدر پکت
Label
Normal
Smurf
…
بررسی یک نمونه
آشنایی با دیتاست
41 ویژگی
[اطلاعات بیشتر]
7/13

## Slide 8
آماده سازی داده ها
حذف نمونه های معیوب و تکراری
ویژگیهایی که مقدار رشته ای دارند به معادل عددی تبدیل میشوند
(Sparse Categorical Encoding)
نمونه ها متعلق به 22 کلاس مختلف از حملات اند که تنها 6 تا از آنها از اقسام حملات DoS هستند لذا نمونه ها باید به دو کلاس تقسیم شوند
تنها پیش پردازش مطرح شده در مقاله، استاندارد سازی ویژگی های پیوسته با توجه به رابطه زیر میباشد
که در ان
میانگین ویژگی i ام
و
انحراف از معیاف استاندارد ویژگی i ام است
بنا به گفته مقاله، 29 ویژگی از 41 ویژگی نمونه ها به کمک PCA انتخاب شده اند
این ویژگی ها در
(TABEL II. FEATURES AFTER FEATURE REDUCTION)
در مقاله، لیست شده اند
Duration, Src_bytesDst_bytes, Urgent,
Wrong_fragment, Hot, num_failedLogin_num, Num_root,Num_access_files,num_outbound_cmds,count,srv_count,serror_rate,Srv_serror_rate,rerror_rate,r_error_rate,srv_rerror_rate,Num_file_creation,num_shells,same_srv_rate,diff_srv_rate
Protocol_type
Service
Flag
Logged_in
Root_shell
Su_attempted
Is_host_login
Is_host_login
Is_guest_login
ویژگهای گسسته انتخاب شده
ویژگهای پیوسته انتخاب شده
برچسب خروجی
Back, land, Neptune, smurf, Pod, teardown
سایر کلاسها
+1
-1
حملات DoS
پیش پردازش داده ها
انتخاب ویژگی و کاهش ابعاد
8/13

## Slide 9
[Duration, Protocol, Service, src_bytes, dst_bytes, urgent,…]
[Duration, Protocol, Service, src_bytes, dst_bytes, urgent,…]
[Duration, Protocol, Service, src_bytes, dst_bytes, urgent,…]
ورودی (29 بعدی)
1+
1-
1-
برچسب
494000
نمونه
حمله DoS است
1+
حمله DoS نیست
1-
دیتاست پس مراحل گفته شده
*
*
*
* تقریبا نصف نمونه ها تکراری بوده و در مرحله آماده سازی، حذف شده اند
* 29 ویژگی پس از مرحله کاهش ابعاد و انتخاب ویژگی، باقی مانده اند
* نمونه ها در دو کلاس طبقه بندی شده اند
9/13

## Slide 10
SVM
صفحه جداساز دوکلاس، به گونه ای پیدا میشود که بیشترین فاصله را از نمونه های دو کلاس داشته باشد
جز روشهای یادگیری تحت نظارت است
منحصرا برای طبقه بندی مسائل دوکلاسه استفاده میشود هرچند میتوان آن را به مسائل چندکلاسی نیز تعمیم داد
ساده است، پس از یافتن پارامترهای آن، طبقه بندی نمونه های جدید صرفا با محاسبه یک ضرب داخلی و تعیین علامت نتیجه آن امکان پذیر است
چرا SVM ؟
همین امر SVMرا به گیزینه مطلوبی در سامانه های بلادرنگ تبدیل کرده است
Margin
صفحه جداساز
مقاله سه کلاسیفایر ساده (NB,SVM,DT) را مقایسه کرده و SVM را به عنوان کلاسیفایر نهایی برگزیده است
هدف: طراحی یک سامانه بلادرنگ برای تشخیص حمله است
** سرعت پاسخگوی بالا **
لذا کلاسیفایر باید
ساده باشد تا به راحتی روی بُردهای ارزان قیمت پیاده سازی شود
دقت بالایی داشته باشد
سرعت پاسخگویی بالایی داشته باشد
طراحی کلاسیفایر
(1)
(2)
(3)
(4)
1.RealTime System
2.Response Time
3.Supervised Learning
4. NB: Naïve Bayesian
DT: Decision Tree
SVM: Support Vector Machine
10/13

## Slide 11
معیارهای مقیاسه
TP | FN
FP | TN
Positive
Positive
Negative
Negative
واقعی
پیش بینی شده
اگر پکت معیوب، سالم تشخیص داده شود،
سیستم در معرض حمله قرار میگیرد
اگر پکت سالم، معیوب تشخیص داده شود،
پکت لاس خواهیم داشت
در این مسئله معیار Recall اهمیت بیشتری دارد
مورد اول هزینه بالاتری دارد لذا:
Classes | Precision | Recall | F1 Score
0 | 0.98 | 0.95 | 0.97
1 | 0.98 | 0.99 | 0.98
Avg/Total | 0.98 | 0.97 | 0.97
نتایج حاصله برای SVM
Classes | Precision | Recall | F1 Score
0 | 0.97 | 0.99 | 0.98
1 | 0.97 | 0.97 | 0.92
Avg/Total | 0.97 | 0.97 | 0.97
نتایج مقاله برای SVM

## Slide 12
*
* احتمالا 0.97 بوده است
نتایج مقاله
12/13

## Slide 13
پیشنهادها
چنانچه در سایت مربوط به دیتاست گفته شده است، حمله DoS از معدود حملاتی است که الگو مشخصی داشته و قابل تشخیص است.
اگرچه امکان طراحی یک کلاسیفایر-چند کلاسی، برای طبقه بندی سایر حملات وجود دارد ( حتی با دقت حدود 0.98 مثلا با شبکه عصبی) اما وجود تنوع و فقدان ساختار و الگو در سایر حملات، مدلهای حاصله را در عمل بی فایده میکند
امروزه، جدیدترین روشهای مورد بحث در حوزه امنیت سایبری، عموما برپایه روش های یادگیری تقویتی نظیر POMDP هستند
مدلهای یادگیری تقویتی،پیچیدگی بالایی داشته و معمولا پیاده سازی آنها در قالب یک ماژول سخت افزاری ارزان قیمت امکان پذیر نیست
ترکیب روشهای یادگیری تقویتی با پارادایم هایی که امروزه در حوزه اینترنت اشیاء و طراحی نرم افزار محبویت دارند، نظیر:
Micro Service Architecture / (Distributed/Cloud/ Edge) Computing
شاید راه حلی برای پیاده سازی مدلهای یادگیری تقویتی،در قالب سامانه های بلادرنگ و با هزینه مناسب، به رغم پیچدگی آنها باشد
1. Reinforcement Learning
2. Partially Observable Markov Decision Process
3. Internet Of Things
4. Real Time
(1)
(2)
(3)
(4)
13/13